## Slide 1: Bluetooth Low Energy Audio Curso de Capacitación Continua IEEE ComSoc Ecuador Paulo Chiliguano Crowdbotics

## Slide 2: Agenda
Generalidades
Bluetooth LE Audio One Architecture
Capa de Aplicación
Capa de Control
LC3 Codec
Capa de Transporte
Casos de uso

## Slide 3: Generalidades

## Slide 4: Bluetooth (Clásico)
Estándar IEEE 802.15.1
Administrado por Bluetooth Special Interest Group (SIG)
Tecnología inalámbrica de corto alcance
Usa espectro sin licencia en la banda ISM (Industrial, Scientific, Medical)
Rango de frecuencia 2400 – 2483.5 MHz
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) con encriptación adicional
Arquitectura estrella para la transmisión de paquetes
El dispositivo Central (Master) se puede comunicar hasta con 7 Periféricos (Active Slave)
2 tasas de transmisión de símbolo: BR (GFSK hasta 1 Mbps), EDR (DFSK hasta 3 Mbps)

## Slide 5: Bluetooth: Stack de protocolo

## Slide 6: Bluetooth Low Energy
También conocido como BLE, Bluetooth LE, Bluetooth SIG, o Bluetooth Smart
Uso de la misma banda de frecuencia 2.4 GHz ISM
El bajo consumo de energía se consigue manteniendo el dispositivo en modo sleep
Advertising
  Discover/Connect
  Notificar a un número ilimitado de dispositivos
LE no es compatible con Bluetooth Clásico. Sin embargo, algunos chips de los dispositivos son diseñados para trabajar en modo dual.
Usa GFSK con una máxima transmisión de símbolo de 1 Mbps (a 1 MHz de ancho de canal) y 2 Mbps (a 2 MHz de ancho de canal)

## Slide 7: Bluetooth LE: Logical Link Control
LE Piconet
LE Advertising
  Discover
  Connect
  Send
Periodic
LE Isochronous

## Slide 8: Bluetooth LE: Estructura de Paquete
data no sensible, no encriptada
Message Integrity Check Opcional, cuando la data está encriptada

## Slide 9: Bluetooth LE: Perfiles de rol
Generic Access Profile (GAP) define 4 perfiles:
  Central
  Periférico
  Broadcaster
    Periodic Advertising (PA)
    Broadcast Isochronous Stream (BIS)
  Observador
Por encima de L2CAP (Logical Link Control – Adaptation Protocol) despliega el protocolo ATT y el perfil GATT.
ATT/GATT permiten la lectura y escritura de clientes a servidores, o notificar cambios de servidores a clientes.

## Slide 10: Audio en Bluetooth clásico
Usos principales
  Voz: Llamadas, VoIP
  Media: reproducción de música, notificaciones de sistema, bandas sonoras
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) con conexión asíncrona
  Subband Codec obligatorio
  Codecs específicos por fabricante son opcionales
  Frecuencias de muestreo: 16, 32, 44.1, y 48 kHz
  Canales: Mono, Stereo, y Joint Stereo
Hands Free profile (HFP) con conexión (extendida) orientada síncrona para transporte de datos de voz

## Slide 11: Motivación de Bluetooth LE Audio
Consumo eficiente de energía:
  Tiempo de conexión más rápido
  Menor ciclo de trabajo en conexión establecida
  Planificación predictiva de tráfico
Broadcasting/Advertising
Flexibilidad para nuevos casos de uso
Conjunto de protocolos compartido para voz y media
Coordinación y sincronización entre múltiples dispositivos
Un único códec para voz y media.

## Slide 12: One Architecture
2

## Slide 13: Grants
Número de proyectos

## Slide 14: Bluetooth Low Energy Audio
Paulo Chiliguano
pauloeecs@icloud.com
https://pauloesteban.com