## Slide 1: Bluetooth Low Energy Audio Curso de Capacitación Continua IEEE ComSoc Ecuador Paulo Chiliguano Crowdbotics

## Slide 2: Agenda
Generalidades
Bluetooth LE Audio One Architecture
Capa de Aplicación
Capa de Control
LC3 Codec
Capa de Transporte
Casos de uso

## Slide 3: Generalidades

## Slide 4: Audio
El audio digital es una extensión del sentido del oído
Aspecto social: Permite la comunicación entre personas a través de aplicaciones de voz.
Experiencia personal: Permite escuchar, grabar o reproducir media.
Requiere compresión para poder ser transmitida a través de un medio.
Ha sido uno de los casos de uso principal de la tecnología Bluetooth
Tradicionalmente, ha existido una brecha entre el audio digital para voz y media. (https://www.youtube.com/watch?v=OeE5t7aJVsI)

## Slide 5: Bluetooth (Clásico)
Estándar IEEE 802.15.1
Administrado por Bluetooth Special Interest Group (SIG)
Tecnología inalámbrica de corto alcance
Usa espectro sin licencia en la banda ISM (Industrial, Scientific, Medical)
Rango de frecuencia 2400 – 2483.5 MHz
Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) con encriptación adicional
Arquitectura estrella para la transmisión de paquetes
El dispositivo Central (Master) se puede comunicar hasta con 7 Periféricos (Active Slave)
2 tasas de transmisión de símbolo: BR (GFSK hasta 1 Mbps), EDR (DFSK hasta 3 Mbps)

## Slide 6: Bluetooth: Uso de espectro

## Slide 7: Bluetooth: Stack de protocolo
Host
HCI
Controlador

## Slide 8: Bluetooth Low Energy
También conocido como BLE, Bluetooth LE, Bluetooth SIG, o Bluetooth Smart
Uso de la misma banda de frecuencia 2.4 GHz ISM
El bajo consumo de energía se consigue manteniendo el dispositivo en modo sleep
Advertising
  Discover/Connect
  Notificar a un número ilimitado de dispositivos
LE no es compatible con Bluetooth Clásico. Sin embargo, algunos chips de los dispositivos son diseñados para trabajar en modo dual.
Usa GFSK con una máxima transmisión de símbolo de 1 Mbps (a 1 MHz de ancho de canal) y 2 Mbps (a 2 MHz de ancho de canal)

## Slide 9: Bluetooth LE: Logical Link Control
LE Piconet
LE Advertising
  Discover
  Connect
  Send
Periodic
LE Isochronous

## Slide 10: Bluetooth LE: Estructura de Paquete
data no sensible, no encriptada
Message Integrity Check Opcional, cuando la data está encriptada

## Slide 11: Bluetooth LE: Perfiles de rol
Generic Access Profile (GAP) define 4 perfiles:
  Central
  Periférico
  Broadcaster
    Periodic Advertising (PA)
    Broadcast Isochronous Stream (BIS)
  Observador
Por encima de L2CAP (Logical Link Control – Adaptation Protocol) despliega el protocolo ATT y el perfil GATT.
ATT/GATT permiten la lectura y escritura de clientes a servidores, o notificar cambios de servidores a clientes.

## Slide 12: Audio en Bluetooth clásico
Usos principales
  Voz: Llamadas, VoIP
  Media: reproducción de música, notificaciones de sistema, bandas sonoras
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) con conexión asíncrona
  Subband Codec obligatorio
  Codecs específicos por fabricante son opcionales
  Frecuencias de muestreo: 16, 32, 44.1, y 48 kHz
  Canales: Mono, Stereo, y Joint Stereo
Hands Free profile (HFP) con conexión (extendida) orientada síncrona para transporte de datos de voz

## Slide 13: Motivación de Bluetooth LE Audio
Consumo eficiente de energía:
  Tiempo de conexión más rápido
  Menor ciclo de trabajo en conexión establecida
  Planificación predictiva de tráfico
Broadcasting/Advertising
Flexibilidad para nuevos casos de uso
Conjunto de protocolos compartido para voz y media
Coordinación y sincronización entre múltiples dispositivos
Un único códec para voz y media.

## Slide 14: One Architecture
2
Estándar para interoperabilidad

## Slide 15: Evolución y Capas

## Slide 16: Capa de Aplicación
2

## Slide 17: Perfiles basados en casos de uso
Aplicación:
  Telefonía
  Media
  Audífono para personas con pérdida de audición
  Televisión
  Multicanal

## Slide 18: Capa de Control
2

## Slide 19: Secciones de la capa de control

## Slide 20: LC3 Codec
2

## Slide 21: Low Complexity Communication Codec
Esencial para liberar espectro y operación de baja energía
Mediciones objetivas de calidad mediante:
  PEAQ (Perceptual Evaluation of Audio Quality) para música
  POLQA (Perceptual Objective Listening Quality Analysis) para voz
Mediciones subjetivas de calidad mediante MUSHRA (MUltiple Stimuli with Hidden Reference and Anchor) en escala de 1 a 5
  LC3 cerca de 5
  SBC (Bluetooth Clásico) cerca de 4
Duración de trama: 7.5 o 10 mS
Latencia: aproximadamente 2 veces la duración de la trama

## Slide 22: Capa de Transporte
2

## Slide 23: Broadcast y Unicast

## Slide 24: Capa de transporte
QoS
  Latencia
  Tasa de bit objetivo
  Fiabilidad: número de retransmisiones para asegurar que el paquete de audio llegue al receptor en caso de una interferencia
  PLC: Packet Loss Concealment. Algoritmo para prevenir clicks/pops cuando hay pérdida de información y evitar retransmisión.
Canales isócronos
  CIS (Connected Isochronous Stream)
  BIS (Broadcast Isochronous Stream)

## Slide 25: Casos de uso
2
Ejemplo de perfil de caso de uso

## Slide 26: Clase Interactiva (I)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Aplicación | PBTVP | BTVS | Broadcast público
 |  | BTVK | Sincronización con broadcast por cada headset
 |  | BTVA | Encontrar el broadcast mediante teléfono
 |  | BTVD | Delegar el escaneo de headset a teléfono
Dos grupos de estudiantes en una misma aula:
  Parte frontal para una tarea guiada
  Parte posterior para observar una proyección
Equipamento:
  TV para proyección
  Headset por estudiante
  Teléfono por estudiante

## Slide 27: Clase Interactiva (II)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Control | BAP | Fuente de broadcast | Equipo de TV. Periodic Advertising para contenido y configuraciones
 |  | Destino de broadcast | Headset se sincroniza a un stream de Broadcast mediante teléfono
 |  | Asistente de broadcast | Teléfono para seleccionar distintos broadcast

## Slide 28: Clase Interactiva (III)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Control | VCP | Controlador VCP | Teléfono controla el volumen del headset
 |  | VCP Renderer | Ajusta el volumen del headset

## Slide 29: Clase Interactiva (IV)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Control | CAP | Initiator | Equipo de TV se configura para iniciar streams de audio
 |  | Acceptor | Los headsets se sincronizan con el stream
 |  | Commander | El teléfono indica al headset empezar la sincronización al TV y ajuste del volumen

## Slide 30: Clase Interactiva (V)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Codec | LC3 | Configuración | 48 kHz

## Slide 31: Clase Interactiva (VI)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Transporte | BIG/BIS | Broadcaster | TV envia el audio por broadcast y notifica el contenido y configuraciones por PA
 |  | Receptor sincronizado | Los estudiantes sincronizan los headsets con el broadcast isócrono

## Slide 32: Clase Interactiva (VII)
Capa | Módulo | Rol | Descripción
Transporte | BIG/BIS | Central | Teléfono se conecta para recibir los registros PAC
 |  | Periférico | Los headsets publican los registros PAC hacia el teléfono

## Slide 33: Grants
Número de proyectos

## Slide 34: Bluetooth Low Energy Audio
Paulo Chiliguano
pauloeecs@icloud.com
https://pauloesteban.com